## Slide 1: 第8章 微型计算机中断系统
8.1 概 述
一、中断的概念
正在看书
电话铃响
接电话
继续看书
执行程序
事件发生
事件处理
继续执行程序
中断处理
中断请求及响应
实际场景
计算机
中断返回

## Slide 2: 中断的定义
所谓中断，就是 CPU执行程序时，由于发生了某种随机的事件(外部或内部)，引起CPU暂时中断正在运行的程序，转去执行一段特殊的服务程序(称为中断服务程序或中断处理程序)，以处理该事件，该事件处理完后又返回被中断的程序继续执行，这一过程称为中断。

## Slide 3
中断源
引起CPU中断的事件——中断源。例如：
  外设——请求输入输出数据，报告故障等
  事件——掉电、硬件故障、软件错误、非法操作、定时时间到等
中断源分为：外部中断、内部中断
  内部中断：CPU内部执行程序时自身产生的中断
  外部中断：CPU以外的设备、部件产生的中断
8086/8088的外部中断信号：INTR、NMI
  INTR——可屏蔽中断请求，高电平有效，受IF标志的控制。IF=1时，执行完当前指令后CPU对它作出响应。
  NMI——非屏蔽中断请求，上升沿有效，任何时候CPU都要响应此中断请求信号。

## Slide 4: 概述
8086/8088中断系统具有强大的的功能，可以处理256种不同的中断类型，256种中断可划分为两大类：外部中断和内部中断。
二、中断的分类
外部中断：
可屏蔽中断(NMI管脚)
不可屏蔽中断(INTR管脚)
内部中断(软件中断)：
  除法错误异常
  单步调试中断
  断点中断
  软件中断（INT）

## Slide 5
8088系统的中断源
  内部中断
    除法溢出：类型号0，商大于目的操作数所能表达的范围时产生。
    单步中断：类型号1，TF=1时产生（当前指令需执行完）
    断点中断：类型号3，这是一个软件中断，即INT 3指令。
    溢出中断：类型号4，这是一个软件中断，即INTO指令。
    软件中断：即INT n指令，类型号n(0-255)。
  外部中断
    非屏蔽中断NMI：类型号2
    可屏蔽中断INTR：类型号由PIC提供。IF=1时CPU才能响应。
    与中断有关的控制线为：NMI、INTR、INTA#

## Slide 6: 概述
三、中断的向量表（IVT）
表的地址位于内存的00000H～003FFH，大小为1KB，共256个中断向量
每个中断向量占用4 Bytes，低字为段内偏移，高字为段基址
根据中断类型号获得中断服务程序入口的方法: (n为中断类型号)
中断向量的存放地址＝0000：4×n
所谓中断向量，实际上就是中断服务程序的入口地址，每个中断类型对应一个中断向量即地址指针。
中断类型号通过一个地址指针表与中断服务程序的入口地址相联，该表称为中断向量表。

## Slide 7: 概述
三、中断向量表
例：
类型号为20H的中断所对应的中断向量存放在0000:0080H开始的4个单元中，如图示，则它所对应的中断服务程序的入口地址为4030H:2010H。
10H
20H
30H
40H
90H
78H
45H
23H
0000:0080H
0000:0081H
0000:0082H
0000:0083H
0000:005CH
0000:005DH
0000:005EH
0000:005FH
一个系统中对应中断类型号17H的中断服务程序存放在2345H:7890H开始的内存区域中，则17H对应的中断向量存放于何处,内容是？
17H 4 = 5CH

## Slide 8: 中断向量的设置
中断类型号00H~3FH为系统或者Dos、BIOS功能调用，其他功能号可供用户定义。
供用户使用的中断类型号，由int n指令引用，也可以由INTR端直接引入，或通过中断控制器8259A引入可屏蔽硬件中断。使用时用户要自己设置中断向量，即将中断服务程序的入口地址置入中断类型号n所对应的中断向量中。
有两种方法可为中断类型号n设置中断向量，直接指令设置和DOS功能调用设置。P270

## Slide 9: 设置中断向量
即把n号中断的中的服务程序的入口地址存入到0000:4*n开始的四个单元中
服务程序入口的 偏移地址
服务程序入口的 段基址
0000: 4*n
0000: 4*n+1
0000: 4*n+2
0000: 4*n+3
Offset Intrad
Seg Intrad

## Slide 10: 设置中断向量的方法一：用Mov指令
MOV AX , 0
MOV ES , AX
MOV BX , N*4
MOV AX , OFFSET INTRAD
MOV ES : [BX] , AX
MOV AX , SEG INTRAD
MOV ES : [BX+2] , AX
STI
…
INTRAD PROC
…
IRET
INTRAD ENDP

## Slide 11: 设置中断向量的方法二：用字符串指令
MOV AX,0
MOV ES,AX
MOV DI,N*4
MOV AX,OFFFSET INTRD
CLD
STOSW
MOV AX,CS
STOSW
STI
…
INTRAD PROC
….
IRET
INTRAD ENDP

## Slide 12: 设置中断向量的方法三：用DOS功能调用指令
MOV AL,N
MOV AH,35H
INT 21H;用35H号功能取N号向量
PUSH ES
PUSH BX
PUSH DS;同时DS也放入堆栈
MOV AX,SEG INTRAD
MOV DS,AX
MOV DX,OFFSET INTRAD
MOV AL,N
MOV AH,25H
INT 21H;把DS:DX存入N号中断向量地址处
POP DS
…
POP DX
POP DS
MOV AL,N
MOV AH,25H
INT 21H;把原来N的向量写回
INTRAD PROC
…
IRET
INTRAD ENDP

## Slide 13: 中断过程
五个步骤：
  中断请求
  中断查询(有时还要进行中断源识别、判优)
  中断响应
  中断服务
  中断返回
  以下以外部中断为主介绍这五个步骤。

## Slide 14: 1）中断请求
外设接口（中断源）发出中断请求信号，送到CPU的INTR或NMI引脚；
  中断请求信号：边沿请求，电平请求
  例如，NMI为边沿请求，INTR为电平请求
中断请求信号应保持到中断被响应为止；
CPU响应中断后，中断请求信号应及时撤销。
在8086/8088系统中，外设的中断要经过8259A可编程中断控制器(PIC)的排队判优后向CPU发出：
  (I/O接口) → PIC → CPU

## Slide 15: 2）中断查询
按照优先级顺序分别查询是否有软中断、NMI中断、INTR中断和单步中断。
计算机中的中断源有很多，CPU必须识别是哪一个设备产生中断。识别中断源有两个方法：
  软件查询。将中断信号从数据总线读入，用程序进行判别。
  中断矢量法。由中断源提供中断类型号，CPU根据类型确定中断源。（8086/8088即采用此种方法）

## Slide 16: 2）中断查询
多个中断源产生中断，CPU首先为谁服务？
——中断优先级排队问题。
中断优先级控制要处理两种情况：
  对同时产生的中断：应首先处理优先级别较高的中断；若优先级别相同，则按先来先服务的原则处理；
  对非同时产生的中断：低优先级别的中断处理程序允许被高优先级别的中断源所中断——即允许中断嵌套。
中断优先级的控制方法
  硬件判优——链式判优、并行判优（中断向量法）
  软件判优——顺序查询中断请求，先查询的先服务（即先查询的优先级别高）
通常将中断判优与中断源识别合并在一起进行处理。
  x86系统中，这项任务由PIC和CPU共同完成。

## Slide 17: 3）中断响应
在每条指令的最后一个时钟周期，CPU检测INTR或NMI信号。若以下条件成立，则CPU响应中断：
  当前指令执行完。对INTR，CPU处于开中断状态，即IF=1；
  当前没有复位(RESET)和保持(HOLD)信号。
  若NMI和 INTR 同时发生，则首先响应NMI。

## Slide 18: 3）中断响应（续）
CPU响应中断时，要做下述三项工作：
  向中断源发出INTA中断响应信号；
  断点保护，包括CS、IP和PSW（FLAGS）。这主要是保证中断结束后能返回被中断的程序。
  获得中断服务程序首地址（入口）。

## Slide 19: 4）中断处理（中断服务）
中断服务子程序要做的工作
  保护现场(PUSH reg’s)
  开中断(STI)（不一定）
  进行中断处理
  恢复现场(POP reg’s)
  中断返回(IRET)

## Slide 20: 5）中断返回
执行中断返回指令IRET
  IRET指令将使CPU把堆栈内保存的断点信息弹出到IP、CS和FLAG中，保证被中断的程序从断点处能够继续往下执行。
IPL
IPH
CSL
CSH
FLAGL
FLAGH
SP
IPL
IPH
CSL
CSH
FLAGL
FLAGH
SP
IP
CS
FLAG
进入中断服务程序时
中断返回后

## Slide 21: 8.4 可编程中断控制器8259A
一、功能和引脚
了解8259A的功能
熟悉8259A的工作方式
掌握8259A的编程方法
学会使用8259A管理计算机系统的中断
8259A集中断源识别、判优、提供中断类型码于一体。是一种可编程中断控制器,有如下功能：
(1) 每片8259A能直接管理8级优先级中断，可通过级联管理系统中更多的中断源， 一个系统里最多可用9片8259A级联、可管理64级中断。
中断控制器：介于CPU与外设之间的专门用来处理中断的接口设备

## Slide 22: 8.4 可编程中断控制器8259A
28
1
27
2
26
3
25
4
24
5
23
6
22
7
21
8
20
9
19
10
18
11
17
12
16
13
15
14
CS
WR
RD
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
IR7
IR6
IR5
IR4
IR3
IR2
IR1
IR0
CAS2
INT
CAS0
CAS1
SP/EN
INTA
GND
A0
VCC
8259A管脚图：
(2) 每一级中断都可由程序
单独屏蔽或允许。
(3) 每片8259A可送出8个
中断类型码。
(4) 可编程选择多种不同
的工作方式。
一、功能和引脚（续）

## Slide 23: 8259A
D7~D0：数据总线，双向，三态。用于与CPU之间 传送命令、状态、中断类型码。
RD ：读信号，输入。用来通知8259把某个内部寄 存器的值送数据线D7~D0 。(如IMR、ISR、IRR)
WR：写信号，输入。用来通知8259A把数据线 D7~D0 上的值写入内部某个寄存器。
CS：片选信号，输入。通过地址译码逻辑电路与地 址总线相连。
A0：地址线，输入。引脚A0=0时的地址叫做8259的偶地址，A0=1时的地址叫做8259的奇地址。
在标准AT机中，使用两片8259构成主从式中断系统， 主8259的端口地址： 20H，21H
从8259的端口地址： A0H，A1H
一、功能和引脚

## Slide 24: 8259A
INT ：中断请求，输出。把IR7~IR0上的最高优先级请求传送到CPU的INTR引脚，向CPU发中断请求。
INTA：中断响应，接收CPU的中断应答信号。CPU发出的中断响应信号为两个负脉冲。第一个负脉冲作为中断应答信号，第二个负脉冲到来时，8259从数据线D7~D0上发出中断类型码。
IR7~IR0：外设中断请求输入。在含有多片8259的复杂系统中，主片的IR7~IR0分别与从片的INT端相连，用来接收来自从片的中断请求。
CAS2~CAS0：级联线，用来指出具体从片。
SP/EN ：编程/缓冲器允许，双向，非缓冲方式下为输入，决定8259是主片还是从片（1-主片；0-从片）；缓冲方式下为输出，使数据总线驱动器启动
一、功能和引脚

## Slide 25: 8259A
数据
总线
缓冲器
读/写
逻辑
缓
冲
器
控 制 逻 辑
中断服务寄存器ISR
优先权判别器PR
中断请求寄存器IRR
IR0
D7~D0
A0
RD
WR
CS
SP
CAS0
CAS1
CAS2
中断屏蔽寄存器（IMR）
IR7
IR1
INTA
INT
8259A内部结构框图
二、内部结构

## Slide 26: 8259A
二、内部结构
1、数据总线控制器
8位双向三态缓冲器，通过它，CPU向8259写入命令字、读取有关寄存器状态、提供中断类型码。
2、读写控制器
接受来自CPU的读/写命令，完成规定操作。控制相应寄存器的读出和写入操作。
3、级联缓冲/比较器
8259A数据线与系统总线相连有两种方式：
缓冲方式、非缓冲方式 （由ICW4设置）
4、中断请求寄存器(IRR)
保存从IR0～IR7来的中断请求信号，某位=1表示对应的IRi 有中断请求 。

## Slide 27: 8259A
二、内部结构
5、中断屏蔽寄存器(IMR)
通过软件设置IMR可对8259A的8个中断请求进行屏蔽。当此寄存器的某位被置“1”时，与之相对应的中断请求被屏蔽。
6、当前中断服务寄存器(ISR)
保存所有正在服务的中断源，某位=1表示对应的IRi中断正在被服务 。
7、优先权裁决器(PR)
当在IR端有中断请求时，通过IRR送到PR。PR检查中断服务寄存器(ISR)的状态，判别有无优先权更高的中断正在接受服务，使CPU为高级中断服务。
8、中断控制逻辑
中断控制逻辑按初始化设置的工作方式控制8259A的全部工作。

## Slide 28: 8259A
二、内部结构
8259A对中断请求的处理过程：
当某IRi有效时，IRR相应位置1
若该IRi未被屏蔽，则向CPU发出中断请求。
检测到第1个INTA信号后，把最高优先级的ISRi置1，IRRi=0
检测到第2个INTA信号后，把最高优先级的中断类型码放到DB上传给CPU

## Slide 29: 8259A
三、8259A的中断管理方式
1、 8259A的编程结构（图7-12）
8259A 的编程是通过写入中断管理方式，即初始化命令字和操作命令字。初始化命令字写入寄存器ICW1~ICW4，操作命令字写入OCW1~OCW3.
初始化命令字一经设定，在系统工作过程中不允许改变；操作命令字可以由应用程序修改。

## Slide 30: 三、8259A的中断管理方式
8259A的工作方式
按中断嵌套的方式
普通全嵌套方式
特殊全嵌套方式
按中断优先级的设置
固定优先级方式
循环优先级方式
按中断结束的方式
中断命令方式
自动中断结束命令方式
缓冲方式
非缓冲方式
按8259与总线连接方法
按屏蔽中断源的方式
普通屏蔽方式
特殊屏蔽方式
2、 中断管理方式

## Slide 31: 8259A
三、8259A的中断管理方式
2、 中断嵌套方式
(1)普通全嵌套方式 （完全嵌套）
（2）特殊全嵌套方式
最常用的一种方式，IR0~IR7，IR0最高，IR7最低。当一个中断被响应时，中断服务寄存器(ISR)中的对应数据位ISRi=1。中断服务结束之前，该位一直为“1”。 当有新的中断申请时，8259A将其与新来的中断 进行优先级比较, 决定是否响应新的申请。
一般用在级联方式，使用于8259A主片。处理某一级中断时，如果有同级中断请求(同一个从片来的中断申请对主芯片讲，是同级中断请求)，则给予响应。

## Slide 32: 8259A
三、8259A的中断管理方式
2、 优先级设置方式
(3) 优先级自动循环方式
（4）优先级特殊循环方式
各中断源的优先级循环变化。初始，IR0最低，IR7最高。当任何一级中断处理结束后，它的优先级变得最低，它的下一级中断的优先级变为高。
初始时最低优先级由编程确定，其它与优先级自动循环方式相同。

## Slide 33: 三、8259A的中断管理方式
中断服务程序向8259A发送结束命令，8259A自动清除中断服务寄存器的优先级最高的非零位（在普通全嵌套方式下该位对应于正在被服务的中断）。适用于普通全嵌套。
3、 中断结束方式 （清除ISRi的方式）
即什么时候使ISR中对应位置“0”
（1）普通中断结束方式（普通EOI结束方式）

## Slide 34: 8259A
(2) 特殊中断结束方式（特殊EOI结束方式）
在特殊全嵌套工作方式时，虽然8259A接收到了中断结束命令，但无法确认当前在服务的中断，需使用特殊中断结束方式，即CPU给8259A发送特殊EOI结束命令字中同时包含了要清除的中断级别。
系统一进入中断过程，即第二个INTA送到8259A, ISn自动清零（好像中断已经结束，ICW4设置）。
三、8259A的中断管理方式
3、 中断结束方式 （清除ISRi的方式）
（3）自动中断结束方式（AEOI结束方式）
此种方式下特别要注意防止重复嵌套。

## Slide 35: 8259A
(1) 普通屏蔽方式
接入8259的每一个中断请求输入都可以通过对应屏蔽位的设置被屏蔽，从而使该中断请求不能从8259A送往CPU。8259A内部有一个中断屏蔽寄存器，通过设置命令字OCW1即可完成此功能。
三、8259A的中断管理方式
4、 中断源屏蔽方式
注: 这种屏蔽总是暂时的,程序员可以通过重写OCW1改变设置.

## Slide 36: 8259A
使用场合: 希望一个中断服务程序能动态改变系统的优先级结构。
三、8259A的中断管理方式
4、 中断源屏蔽方式
（2）特殊屏蔽方式
方法：先在中断服务程序中用命令字OCW3设置特殊屏蔽方式，然后再用命令字OCW1将中断屏蔽寄存器中本级中断的对应位置“1”, 使本级中断受到屏蔽, 从而开放较低级中断。

## Slide 37: 8259A
(1) 缓冲方式：
在多片8259A级联组成的大系统中，8259A通过总线驱动器与系统总线相连，因此存在对总线驱动器的启动问题。8259A通过在SP/EN管脚输出一个低电平最为总线驱动器的启动信号。
三、8259A的中断管理方式
5、 连接数据总线的方式
(2) 非缓冲方式：
当8259A单片使用或少数8259A组成级联时，8259A可直接与系统数据总线相连，按非缓冲方式工作。
单片： SP/EN接高电平；
级联：主片SP/EN接高电平，从片SP/EN接低电平。

## Slide 38: 8259A
(1) 边沿触发方式：
8259A将输入端的上升沿作为中断请求信号。
三、8259A的中断管理方式
6、 中断请求引入方式
(2) 电平触发方式：
8259A将输入端的高电平作为中断请求信号。
(3)查询中断方式：
外部设备向8259A发出的中断请求信号，可以是边沿触发，也可以是以电平作为中断请求信号。
8259A在有外部中断请求时，并不通过INT输出端向CPU发出中断请求信号，CPU必须通过软件查询8259A是否用中断请求输入？如果有，是哪个输入端发出的？

## Slide 39
(1) 普通EOI循环：
任何一级中断被处理完时，将ISR中为1的最高优先级的中断清0，赋给它最低优先级，它的下一级为最高。
三、8259A的中断管理方式
6、 优先级的循环方式
(2) 特殊EOI循环方式：
在回送特殊EOI结束命令时指定最低优先级。
(3)自动EOI循环方式：
在INTA第二个信号的后沿自动将ISR的对应位清0，并立即改变优先级（与普通EOI循环相同）

## Slide 40: 8259A
8259A的工作状态和操作方式，由CPU的命令而定。
命令有两类：
四、8259A的编程方法 (P289)
ICW1~ICW4 是在计算机系统启动时由初始化程序设置的,一旦确定,在系统工作过程中,一般不再改变。
初始化命令字 ICW1 ~ ICW4
(设置工作方式)
操作命令字 OCW1 ~ OCW3
（控制操作用）
OCW1~OCW3 是由应用程序设定的,用来对中断处理过程实现动态控制。

## Slide 41: 8259A
1. 初始化命令字ICW1~ICW4
规则：
四、8259A的编程方法
ICW1~ICW4 是在初始化程序中设定的,一旦确定,在整个工作过程中保持不变。
ICW1~ICW4 必须按顺序输入，但不是必须设置全部的4个。
ICW1写入8259A的偶地址中(A0=0)。
ICW2 ~ICW4写入8259A的奇地址中(A0=1)。

## Slide 42: 8259A
(1) ICW1－芯片控制初始化
1. 初始化命令字
四、8259A的编程方法
D4=1，特征位，表示该字为初始化命令ICW1。
D3：LTIM ，中断信号IR0~IR7的触发方式
0：上升沿 1：高电平
D1：SGNL， 是否单片方式
0：多片级联 1：单片
D0：IC4 ，是否需要设置 ICW4
0：无 1：有
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
1
X
X
X
X
SGNL
LTIM
IC4
A0
0
注：在8086/8088系统中D7~D5和D2不用，通常置0；而D0必须为1。
Notes: 这里出现的A0是指8259的A0引脚，不是CPU的信号

## Slide 43: 8259A
(2) ICW2－设置中断类型号基值
1. 初始化命令字
四、8259A的编程方法
功能：设置中断类型码的初始化命令
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
T4
T7
T6
T5
X
X
T3
X
A0
1
在写入ICW1之后，对A0=1的端口第一次写入的数据是ICW2 ，不需要特征位。
在8086/8088系统中的中断类型码：
例：写入20H,中断类型码为20H~27H；
写入40H,中断类型码为40H~47H;
写入45H,中断类型码仍为40H~47H.
中断类型码=(T7~T3)+ 中断源引入管脚编号
由8259A自动填充

## Slide 44: 8259A
(3) ICW3－标志主从片关系
1. 初始化命令字
四、8259A的编程方法
系统中有级联时（ICW1.SNGL=0），在ICW2之后需要写ICW3。
对于主片，置1的位表示对应的引脚IR有从片级联。
对于从片：用D2~D0表示和主片的对应引脚级联。
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0
0
0
0
1
0
0
0
A0
1
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
X
X
X
X
0
1
X
0
A0
1

## Slide 45: 8259A
(4) ICW4－方式控制
1. 初始化命令字
四、8259A的编程方法
ICW1.的 D0 位IC4=1时，需要写ICW4。
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
SFNM
0
0
0
M/S
AEOI
BUF
 PM
A0
1
D4：SFNM 中断的嵌套方式
0：完全嵌套
1：特殊全嵌套
在全嵌套方式下，优先级IR0~IR7从高到低。
D1：AEOI 自动结束中断方式
0：不自动清除ISR
1：CPU响应中断后，自动清除ISR
D0：PM 微处理器类型
0：8080/8085/Z80
1：8086/8088

## Slide 46: 8259A
(4) ICW4－方式控制
1. 初始化命令字
四、8259A的编程方法
D3： BUF 缓冲
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
SFNM
0
0
0
M/S
AEOI
BUF
 PM
A0
1
0：无缓冲，SP/EN引脚输入，用作主片、从片选择端。
D2：M/S 主片/从片选择（BUF=1时，该位有效）
0：作为从片使用
1：作为主片使用
1： 8259通过数据缓冲器和总线相连，SP/EN引脚输出， 连接到缓冲器选通端。
P292表7-5

## Slide 47: 8259A
8259A的初始化流程:
1. 初始化命令字（总结）
四、8259A的编程方法
写ICW1 A0=0，D4=1
写ICW2 A0=1
SNGL=1
ICW1.IC4=1
写主片、从片的ICW3
写ICW4 A0=1
是
否
是
否
按顺序对A0=1端口写入命令字
A0=1
A0=1

## Slide 48: 8259A
说明:
1. 初始化命令字（总结）
四、8259A的编程方法
ICW1必须写入8259A的偶地址端口；
ICW2~ICW4必须写入8259A的奇地址端口；
ICW1~ICW4的初始化顺序是固定的，不可颠倒；
ICW1和ICW2对每个8259A是必须设置的，而ICW3和ICW4是可选的，由ICW1预先指明；
在级联情况下，不管是主片还是从片，都需设置ICW3。
主片的ICW3每一位指明IR0~IR7管脚的连接情况；
从片的ICW3高五位为“0”，低三位是该从片的标示码。

## Slide 49: 8259A
例：
四、8259A的编程方法
设某系统中使用一片8259A，其端口地址为210H、211H，若系统要求中断请求为电平触发，其8个中断源的类型码为60H～67H，试编写初始化程序段。
解：
按要求确定初始化命令字
ICW1： 0 0 0 1 1 0 1 1 B=1BH
ICW2： 0 1 1 0 0 0 0 0 B=60H
初始化程序段：
MOV DX，210H ；DX指向偶地址端口
MOV AL，1BH ；
OUT DX，AL ；写入ICW1
MOV DX，211H ；DX指向奇地址端口
MOV AL，60H ；
OUT DX，AL ；写入ICW2

## Slide 50: 8259A
2. 操作命令字
四、8259A的编程方法
8259A有三个操作命令字OCW1~OCW3, 可以使用这三个命令字在应用程序里随时改变8259A的工作方式，而且设置时，次序可以随意。但是对端口地址有严格要求，即OCW1必须写入8259的奇地址端口，OCW2和OCW3必须写入8259的偶地址端口。
(1) OCW1的格式及含义
设置和清除中断屏蔽寄存器
某一位为“1”时，对应这一位的中断请求受到屏蔽。
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
M4
M7
M6
M5
M2
M1
M3
M0
A0
1
例如：OCW1=08H，则IR3管脚上的中断请求被屏蔽。

## Slide 51: 8259A
2. 操作命令字
四、8259A的编程方法
(2) OCW2的格式及含义
设置优先级循环方式和中断结束方式
对A0=0端口写入D4D3=00的数据，表示是OCW2
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0
R
SL
EOI
L1
L2
0
L3
A0
0
EOI：中断结束命令位。由L2~L1指出那个ISRn复位
R：表示是否循环 (1:循环，0非循环);
SL：表示L2~L1是否有效(1:有效，0:无效)； 若有效则由L2~L1指出哪个优先级最低.
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0
1
1
1
0
1
0
0
A0
0
例如: OCW2为
使IR2优先级最低，IR3优先级最高，同时ISR2复位。
Notes: 特殊EOI循环方式

## Slide 52: 8259A
2. 操作命令字
四、8259A的编程方法
(3) OCW3的格式及含义
OCW3 的功能:
对A0=0端口写入D4D3=01的数据，表示是OCW3
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0
0
ESMM
SMM
P
RR
1
RIS
A0
0
设置和撤销特殊屏蔽方式
设置中断查询方式
设置对8259A内部寄存器的读出
ESMM
=1,允许特殊屏蔽
=0,不允许
SMM
=1,设置
=0,撤销
RR
RIS=1,读ISR寄存器的内容
RIS=0,读IRR寄存器的内容
=1
=0 无效
P
=1
=0不查询
Notes: 特殊屏蔽：屏蔽本级中断，相当于开放低级中断

## Slide 53: 8259A
例1：单片8259与主机的连接如图所示,要求边缘触发,自动结束中断方式。IR0的中断类型号为10H，编写初始化程序。
四、8259A的编程方法
IR0
IR7
CAS0
CAS1
CAS2
D0 ~
D7
A0
INT
INTA
RD
WR
外设
CS
Y2
&
&
A9
A4
A3
A2
A1
C
B
A
G1
G2A
G2B
M/IO
74LS
138

## Slide 54: 8259A
1.确定地址:
四、8259A的编程方法
2.确定控制字:
A9=A8=A7=A6=A5=A4=1; A3A2A1=010B;
对应A0=0: 端口地址为03F4H,
对应A0=1: 端口地址为03F5H.
ICW1: 单片8259, 自动结束需要ICW4, 边缘触发, 命令字为: ICW1=00010011B
ICW2: IR0的中断类型码为10H,高5位为00010B, IR0接入时管脚编号为000, 则有 ICW2=00010000B
ICW3: 无
ICW4: 自动中断, D1=1,命令字为00000010B

## Slide 55: 8259A
A0=0,端口地址为 03F4H，
A0=1,端口地址为 03F5H。
四、8259A的编程方法
ICW1=00010011B=13H
ICW2=00010000B=10H
ICW3: 无
ICW4=00000010B=02H
3.初始化程序:
MOV DX, 03F4H
MOV AL, 13H ;送ICW1
OUT DX, AL
MOV DX, 03F5H
MOV AL, 10H ; 送ICW2
OUT DX, AL
MOV AL, 02H ; 送ICW4
OUT DX, AL

## Slide 56: 8259A
五、8259A的中断级联
PC/AT中，8259的使用情况为：
2片8259级联，提供15级向量中断。从片的INT接主片的IR2。
端口地址：主片20H、21H，从片A0H、A1H。
主片和从片均采用边沿触发。
采用全嵌套优先级排列方式
采用非缓冲方式，主片SP/EN接+5V,从片SP/EN接地。
主片的类型码为08H~0FH，从片的类型码为70H~77H。

## Slide 57: 8259A
PC/AT中，8259A的连线图：
五、8259A的中断级联

## Slide 58: 8259A
PC/AT机主、从8259的初始化程序:
五、8259A的中断级联
主片控制字：
ICW1=11H ;边沿触发，多片，需ICW4
ICW2=08H ;中断类型码
ICW3=04H ; IR2接从片
ICW4=01H ;非缓冲，全嵌套，非自动结束
从片控制字：
ICW1=11H ;边沿触发，多片，需ICW4
ICW2=70H ;中断类型码
ICW3=02H ; INT接主片的IR2
ICW4=01H ;非缓冲，全嵌套，非自动结束

## Slide 59: 8259A
PC/AT机主、从8259的初始化程序:
五、8259A的中断级联
ICW1A EQU 20H ； 主片端口地址
ICW2A EQU ICW1A+1
ICW3A EQU ICW2A
ICW4A EQU ICW2A
ICW1B EQU 0A0H ； 从片端口地址
ICW2B EQU ICW1B+1
ICW3B EQU ICW2B
ICW4B EQU ICW2B

## Slide 60: 8259A
PC/AT机主、从8259的初始化程序:
五、8259A的中断级联
；----------- 主片8259A------------
MOV AL，11H ；ICW1，边沿触发，多OUT ICW1A，AL ; 片，需ICW4
NOP ；I/O端口延时
MOV AL，08H ；ICW2，中断类型码
OUT ICW2A，AL
NOP
MOV AL，04H ；ICW3，IR2接从片
OUT ICW3A，AL
NOP
MOV AL，01H ；ICW4，非缓冲，全嵌套
OUT ICW4A，AL ;非自动结束
NOP

## Slide 61: 8259A
PC/AT机主、从8259的初始化程序:
五、8259A的中断级联
；----------- 从片8259A------------
MOV AL，11H ；ICW1，边沿触发，多片
OUT ICW1B，AL ；需ICW4
NOP
MOV AL，70H ；ICW2，中断类型码
OUT ICW2B，AL
NOP
MOV AL，02H ；ICW3，INT接主片的IR2
OUT ICW3B，AL
NOP
MOV AL，01H ；ICW4，非缓冲，全嵌套OUT ICW4B，AL ；非自动结束
NOP

## Slide 62: 8259A
1. 中断服务程序的编程原则
六、中断服务程序的编程
1）中断是异步发生的，进入响应时并不考虑当前运行状态。因此中断服务程序必须保护现场。
2）在进入具体中断处理之前要先初始化中断向量，使其指向相应的中断服务程序，但在此之前要先关中断，以防接管中断过程中发生中断。
3）在中断服务程序入口处要立即开中断，以允许较高优先级的中断产生。
4）中断服务程序的服务时间要尽量压缩，以免干扰同级或低级中断设备的工作。

## Slide 63: 8259A
1. 中断服务程序的编程原则
六、中断服务程序的编程
5）由于PC机中8259采用正常结束中断，因此在中断服务程序执行IRET返回前应向8259发结束中断命令EOI。如：
  MOV AL, 20H ;设置OCW2中EOC控制位为1 ;使当前ISR中的对应位复位
  OUT 21H, AL ;将OCW2写入8259
  IRET
6）当编制替代系统原有中断服务程序时，应保存好原中断向量的内容。在应用程序终止前恢复原有的中断向量。
7）中断服务程序不要使用DOS系统功能调用（INT 21H），因为DOS不允许重入。

## Slide 64: 8259A
2. 中断向量表的操作
六、中断服务程序的编程
读写中断向量表应调用相应的DOS功能
取中断向量
预置AH=35H, AL=中断类型号
  执行INT 21H
  ——把类型号为AL的中断向量取出到ES:BX中
设置中断向量
预置AH=25H, AL=中断类型号, DS:DX=中断向量
  执行INT 21H
  ——把DS:DX指向的中断向量放置到中断向量表中类型号为AL的中断向量处

## Slide 65: 8259A
例：填写中断向量表，实现用户所定义的60H中断
六、中断服务程序的编程
…...
CLI
PUSH DS
MOV AX, SEG INT60
MOV DS, AX
MOV DX, OFFSET INT60
MOV AH, 25H
MOV AL, 60H
INT 21H
POP DS
STI
…...
中断服务程序：
INT60 PROC FAR
    ……
    IRET
INT60 ENDP

## Slide 66: 8259A
例：一个8259A主片，连接两片8259A从片，从片分别经主片的IR3及IR6的引脚接入，则系统中优先级排列次序为：
七、级联时中断优先级的判别
主片 IR0 、 IR1 、 IR2 、
从片1 IR0 、 IR1 、…… 、 IR7 、
主片 IR4 、 IR5 、
从片2 IR0 、 IR1 、…… 、 IR7 、
主片 IR7 。
中断结束时，CPU应该发出两个EOI结束命令，一个送给主片8259A，另一个送给从片8259A，使主片和从片8259A的ISR寄存器对应位都清0。这样，一次中断处理过程才算结束。