## Slide 1: 第七章 外围设备
外围设备概述
显示设备
输入设备和打印设备
外存设备

## Slide 2: 7.1 外围设备概述
界定1：
除了CPU和主存（主机）以外的硬件设备。
7.1.1 外围设备的一般功能
界定2：
计算机中围绕主机设置的、与主机进行信息交换，并改变信息形态的装置。
特点：
种类繁多，结构复杂，功能众多，速度各异。
Notes: 除了CPU和主存外，计算机系统中的每一部分都可作为一个外围设备来看待。从计算机发展的历史来看主机和外围设备的价格比变化很大，说明在计算机的发展中外围设备的发展占很重要的地位，同时也说明两者发展不适应。从整体上来将，外围设备得到发展

## Slide 3
功能：
在计算机和其他机器之间，及计算机与用户之间提供联系。
（1）是人机对话的通道。
（2）是完成数据媒体变换的设备。
（3）是计算机系统软件和信息的驻在地。
（4）是计算机在各领域应用的桥梁。
基本组成：
（1）存储介质：具有保存信息的物理特征。
（2）驱动装置：用于移动存储介质的装置。
（3）控制电路：向存储介质发送/接收数据。
7.1.1 外围设备的一般功能

## Slide 4
发展趋势：
指标上：低成本、小体积、高速度、大容量、低功耗。
结构上：初级串行操作—有通道的多种外设并行操作。
种类上：简单I/O装置—多种I/O装置、随机存取大容量外存、多种终端设备等。
性能上：交换速度渐高，I/0形态趋于多样化。
（1）输入设备 （2）输出设备
（3）外存设备 （4）数据通信设备
（5）过程控制设备
7.1.2 外围设备的分类
7.1.1 外围设备的一般功能

## Slide 6
每一种外围设备都是在自己的设备控制器下进行工作，而设备控制器则通过适配器（接口）和主机连接，并受主机控制。
较常用的输入设备：键盘、鼠标、图像输入设备（扫描仪，数字摄像机）、纸带输入机、语音输入设备（麦克风）。
较常用的输出设备：显示器、打印机、绘图仪、传真机和语音输出设备（音箱）
外存储器：磁盘（软盘、硬盘）、磁带、光盘。
7.1.2 外围设备的分类

## Slide 7: 7.2 硬磁盘存储设备
磁表面存储：是用某些磁性材料薄薄地涂在金属铝或塑料表面作载磁体来存储信息。所以磁盘、磁带都称为磁表面存储器。
优点：
（1）存储容量大，价格低
（2）记录介质可以重复使用
（3）记录信息可以长期保存而不丢失，有的可以脱机存档
（4）非破坏性读出，读出时不需再生信息
缺点：存取速度较慢，机械结构复杂，
非接触读写，对工作环境要求高
应用：存储容量大、位成本低，一般作为辅助存储器使用，用以存放系统软件、大型文件、数据库等大量程序与数据信息。
7.2.1 磁记录原理与记录方式

## Slide 8
1. 磁性材料的物理特性
具有一种矩形磁滞回线，即磁性材料在外加磁场的作用下，其感应强度B与外加磁场H的曲线：在外加脉冲电流的幅度足够大时，在电流消失后磁感应强度B不等于零，处在剩磁状态，当外加电流的方向不同时，会形成两种不同的稳定剩磁状态，从而有两种稳定的状态，在外加磁场的作用下两种状态可以相互转化。从而可以保存二进制信息；一个存储位即磁性材料上呈现剩磁状态的地方。
2. 记录方式
磁性材料写入0或1，是靠不同的 写入电流波形来实现的。不同的写入电流波形的方式，称为记录方式，即编码方式
在磁表面存储器中，由于写入电流的幅度、相位、频率变化不同，形成不同的记录方式：有不归零制、调相制、调频制；每种又可以演变
7.2.1 磁记录原理与记录方式

## Slide 9
3. 磁表面存储器的读写原理
利用磁头的装置来形成（写）和判别（读）磁层中的不同磁化状态，磁头是由软磁材料做铁心绕有读写线圈的电磁铁。
7.2.1 磁记录原理与记录方式
写操作
  原理：电-磁变换；
  利用磁头写线圈中的脉冲电流，在磁表面每个存储元上形成不同的磁化状态；
读操作
  原理：磁-电变换；
  利用磁头读线圈，将磁表面每个存储元上的不同剩磁状态转换成电信号读出；

## Slide 10: 7.2.2 磁盘的组成和分类
硬盘的逻辑结构组成
  磁记录介质
  磁盘控制器
  磁盘驱动器
动画演示： 7-5.swf
硬质圆形盘片
磁头、小车、传送带
读写控制电路

## Slide 11: 硬磁盘的分类
按盘片结构分
  可换盘片式、固定盘片式
按磁头分
  可移动磁头、固定磁头
温彻斯特磁盘机
  可移动磁头固定盘片的磁盘机；
  密封组合式的硬磁盘；
    磁头、盘片、电机等部件组装成一个不可随意拆卸的整体。
  工作时，高速旋转在盘面上形成的气垫将磁头平稳浮起。
  优点：防尘性能好，可靠性高，对使用环境要求不高。
组合
可移动磁头固定盘片
固定磁头固定盘片
可移动磁头可换盘片
固定磁头可换盘片
简称温盘

## Slide 12: 硬磁盘外观

## Slide 13: 硬磁盘内部构成

## Slide 14: 7.2.3 硬磁盘驱动器和控制器
磁盘驱动器
  定位驱动系统
  主轴系统
  数据转换系统
磁盘控制器
  主机与磁盘驱动 器之间的接口。

## Slide 15: 硬磁盘的驱动器

## Slide 16: 7.2.4 磁盘上信息的分布
记录面
  磁盘片表面；
  一个盘片有上下两个记录面。
磁道
  记录面上一系列同心圆；
  最外圈为0磁道 ，依次为1、2、……、N磁道；
  每个磁道的存储容量均相同；
  不同盘片的相同磁道构成一个柱面；
扇区
  同心圆上的一段磁道区域；
  每个扇区的存储容量也相同。

## Slide 17: 磁盘上的信息记录方式
一个硬盘由多个盘片构成的磁盘组来记录信息；
  每个盘片包括两个记录面；
  每个记录面表面通常有几十到几百个磁道来记录信息；
  每个磁道又分为若干个扇区。
磁盘组的信息记录顺序是按照柱面来组织的：
  第0面第0道第1面第0道……第N面第0道 第0面第1道第1面第1道……第N面第1道 ……
硬盘上信息地址由记录面号、磁道号、扇区号三个部分组成。
索引 ：磁道的起始位置。
为便于进行读/写操作；

## Slide 18: 7.4.5 磁盘存储器的技术指标
存储密度
  有道密度、位密度、面密度三个不同的指标；
  相关概念
    道距：相邻两磁道中心线之间的距离；
    道宽：磁化轨迹的宽度。
道密度 :沿磁盘半径方向单位长度上的磁道数；道/英寸
位密度 :磁道单位长度上能记录的二进制代码位数；位/英寸
  注意：每个磁道的位密度均不相同，有最高、最低位密度
    0磁道的位密度为最低位密度；
面密度: 位密度和道密度的乘积；位/平方英寸

## Slide 19: 存储容量
存储容量=记录面数×每面磁道数×磁道容量
非格式化容量
  磁记录表面可以利用的磁化单元总数。
格式化容量
  按照某种特定的记录格式所能存储信息的总量，也就是用户可以真正使用的容量。
  格式化容量一般是非格式化容量的60%—70%。

## Slide 20: 平均存取时间
平均存取时间等于平均找道时间与平均等待时间之和；
  定位时间（找道时间）
    将磁头定位至所要求的磁道上所需的时间；
  等待时间
    找道完成后，盘片将所要访问信息转到磁头下方的时间；
平均找道时间
  最大与最小找道时间的平均值，约为10~20ms；
平均等待时间
  与磁盘转速有关，是磁盘旋转一周时间的一半。
  硬盘转速为7200转/分，故平均等待时间约为4ms。

## Slide 21: 数据传输率
数据传输率与存储设备和主机接口逻辑有关。
设磁盘旋转速度为每秒n转，磁道容量为N个字节
  数据传输率Dr= n × N（字节/秒）
设某磁道位密度为D字节/英寸，磁盘转速为v英寸/秒，
  则数据传输率Dr= D × v （字节/秒）

## Slide 22: 课本P217【例1】 磁盘组有6片磁盘，每片有两个记录面，最上最下两个面不用。存储区域内径22cm ，外径33cm，道密度为40道/cm，内层位密度400位/cm，转速6000转/分。问：
共有多少柱面?
  柱面数 = 每面的磁道数
  盘面上的有效存储区域 = 33/2 – 22/2
  = 16.5-11 = 5.5(cm)
  ∵ 道密度=40道/cm
  ∴ 磁道数= 40×5.5 = 220道，即220个柱面

## Slide 23: 课本P217【例1】 磁盘组有6片磁盘，每片有两个记录面，最上最下两个面不用。存储区域内径22cm ，外径33cm，道密度为40道/cm，内层位密度400位/cm，转速6000转/分。问：
盘组总存储容量是多少?
  存储容量=记录面数×每面磁道数×磁道容量
  内层磁道周长为2πR = 2×3.14×11 = 69.08(cm)
  道容量 = 400位/cm×69.08cm = 27632位 = 3454B
  盘组总容量= 10×220× 3454B
  = 7598800B
6×2－2
220
位密度×磁道周长

## Slide 24: 课本P217【例1】 磁盘组有6片磁盘，每片有两个记录面，最上最下两个面不用。存储区域内径22cm ，外径33cm，道密度为40道/cm，内层位密度400位/cm，转速6000转/分。问：
数据传输率多少?
  每磁道容量N=3454B
  磁盘转速r = 6000转/60秒 = 100转/秒
  磁盘数据传输率Dr = r×N
  = 100×3454B = 345400B/s

## Slide 25: 课本P217【例1】 磁盘组有6片磁盘，每片有两个记录面，最上最下两个面不用。存储区域内径22cm ，外径33cm，道密度为40道/cm，内层位密度400位/cm，转速6000转/分。问：
如果某文件长度超过一个磁道的容量，应将它记录在同一个存储面上，还是记录在同一个柱面上?
  磁盘组的记录顺序是按照柱面来组织的；
    因为不需要重新找道，数据读/写速度快；
  如果某文件长度超过一个磁道的容量，应将它记录在同一个柱面上。

## Slide 26: 例1：某磁盘存储器转速为3000转/分，共有4个记录盘面，每毫米5道，每道记录信息12288字节，最内层磁道直径为230mm，共275道，求：
磁盘的存储容量为多大？
  存储容量 = 记录面数×每面磁道数×磁道容量
  = 4面 ×275道 × 12288字节
  = 13516800字节
最高位密度和最低位密度分别是多少？
  位密度 = 道容量 ÷ 磁道周长（2πR）
  最内层磁道半径Rmin = 230mm ÷2 = 115mm
  最外层磁道半径Rmax = Rmin + 275/5 = 115 + 55 = 170mm
  最高位密度 = 12288字节÷ 2π Rmin = 17字节/mm
  最低位密度=12288字节÷ 2π Rmax =11.5字节/mm

## Slide 27: 例1：某磁盘存储器转速为3000转/分，共有4个记录盘面，每毫米5道，每道记录信息12288字节，最内层磁道直径为230mm，共275道，求：
磁盘数据传输率为多少？
  磁盘数据传输率 = 每道容量×转速
  = 12288×50转/秒
  = 614400字节/秒
平均等待时间是多少？
  平均等待时间 = 1/2×1/转速
  = 1/2×1/50转/秒
  = 1/100秒 =10ms

## Slide 28: 例2：设某磁盘有两个记录面，存储区内径为2.36英寸，外径为5英寸，道密度为 1250TPI(道/英寸)，内径处的位密度为52400BPI (位/英寸) ，转速为7200转/分，问：
每面有多少磁道？
  磁道数 = 记录面的有效区域  道密度
  = [(外径-内径)/2 ] 道密度
  = [(5 －2.36)/2 ] 1250TPI
  = 1650道
每磁道能存储多少字节？
  道容量 = 内圈周长位密度
  = (2.36  3.14)  52400 ÷ 8
  = 48538字节

## Slide 29: 例2：设某磁盘有两个记录面，存储区内径为2.36英寸，外径为5英寸，道密度为 1250TPI(道/英寸)，内径处的位密度为52400BPI (字节/英寸) ，转速为7200转/分，问：
数据传输速率为多少？
  数据传输率 = 每道字节数转速
  = 48538  （7200 ÷ 60）
  = 5.82  106 字节/秒
设找道时间在10ms到40ms之间，在一个磁道上写上8000字节数据，平均需要多少时间？
  所需时间 = 平均找道时间+平均等待时间+数据读取时间
  = (10+40) /2 + (60/7200)/2 + 8000 ÷(5.82106)
  ≈ 25ms + 4.2ms + 1.4ms = 30.6ms

## Slide 30
30
随着微电子技术的飞速发展，CPU的速度每年增长1倍左右，但磁盘驱动器的存取时间没有出现相应的下降，仍停留在毫秒(ms)级。而主存的存取时间为纳秒(ns)级，两者速度差别十分突出，因此磁盘I/O系统成为整个系统的瓶颈。为了减少存取时间，可采取的措施有：提高磁盘机主轴转速，提高I/O总线速度，采用磁盘cache等。主存和CPU之间设置高速缓存cache是为了弥补主存和CPU之间速度上的差异。同样，磁盘cache是为了弥补慢速磁盘和主存之间速度上的差异。
7.3 磁盘存储设备的技术发展
7.3.1 磁盘Cache

## Slide 31
31
当一个I/O请求送到磁盘驱动时，首先搜索驱动器上的高速缓冲行是否已写上数据？如果是读操作，且要读的数据已在cache中，则为命中，可从cache行中读出数据，否则需从磁盘介质上读出。
写入操作和CPU中的cache类似，有“直写”和“写回”两种方法。
磁盘cache利用了被访问数据的空间局部性和时间局部性原理。空间局部性是指当某些数据被存取时，该数据附近的其他数据可能也将很快被存取；时间局部性是指当一些数据被存取后，不久这些数据还可能再次存取。
7.3.1 磁盘Cache
磁盘cache的原理

## Slide 32
32
RAID称廉价冗余磁盘阵列，它是用多台磁盘存储器组成的大容量外存系统。其构造基础是利用数据分块技术和并行处理技术，在多个磁盘上交错存放数据，使之可以并行存取。在RAID控制器的组织管理下，可实现数据的并行存储、交叉存储、单独存储。由于阵列中的一部分磁盘存有冗余信息，一旦系统中某一磁盘失效，可以利用冗余信息重建用户信息。
RAID是1988年由美国加州大学伯克利分校一个研究小组提出的，它的设计理念是用多个小容量磁盘代替一个大容量磁盘，并用分布数据的方法能够同时从多个磁盘中存取数据，因而改善了I/O性能，增加了存储容量，现已在超级或大型计算机中使用。
7.3.2 磁盘阵列RAID

## Slide 33: 7.5 光盘和磁光盘存储设备
光盘存储器
  采用聚焦激光束在盘式介质上非接触地记录高密度信息；
  以介质材料光学性质的变化来表示所存储信息的“1”或“0”。
光盘存储器是以光道来记录信息的；
  光道是一条始于盘片中心的螺旋线。
光盘的优点
  存储容量大；
光盘的缺点
  存取时间长，数据传输率低。
一张CD-ROM盘片的存储容量可达600MB以上

## Slide 34: 光盘存储器的分类
只读型
  厂商以高成本制作出母盘后大批压制出来的光盘；
  这种模压式记录的光盘只能读，不能修改。
写一次型
  用户可以在这种光盘上记录信息，但只能写一次。
重写型
  用户可对这类光盘进行随机写入、擦除或重写信息。
DVD-ROM光盘
  最初的全称是数字化视频光盘；
  CD-ROM是单面使用，DVD-ROM是两面都可以写数据。
CD-RW
CD-ROM
WORM、CD-R
DVD-ROM

## Slide 35: 硬盘、软盘、磁带、光盘的性能比较
 | 速度 | 可换性 | 读写方式 | 价格 | 容量 | 适用场合
硬盘 | 高 | 不可以 | 非接触式 | 较高 | 较大 | 作为主存后援，存放软件、数据
磁带 | 低 | 可以 | 接触式 | 较低 (磁带机＋磁带) | 较小 | 海量后备（顺序存取）
光盘 | 较高 | 可以 | 非接触式 | 高 (可擦写光驱+光盘) | 大 | 存软件、图文资料档案等

## Slide 36: 7.6 显示设备
显示设备的分类
  按显示器件分类
    阴极射线管(CRT)显示器、液晶显示器(LCD)、等离子显示器等；
  按显示的内容分类
    字符显示器、图形显示器、图像显示器；
  CRT显示设备
    以扫描方式不同，分成光栅扫描和随机扫描两种显示器；
    以分辨率不同 ，分成高分辨率显示器和低分辨率显示器；
    以显示的颜色分类，有单色(黑白)显示器和彩色显示器；
    以荧光屏对角线长度分类，有14英寸、16英寸、19英寸等多种。

## Slide 37: 随机扫描和光栅扫描
随机扫描
  电子束只在需要做图的地方扫描，而不必扫描全屏幕；
  这种扫描方式画图速度快，图像清晰；
  高质量的图形显示器(如分辨率为4096×4096)采用；
  其偏转系统与电视标准不一致，驱动系统较复杂，价格较贵。
光栅扫描
  电子束从上至下顺序扫描整个屏幕；
    又可分为逐行扫描和隔行扫描两种方式；
  电视中采用的扫描方法；
  缺点是冗余时间多，分辨率不如随机扫描方式。

## Slide 38: 分辨率
分辨率是指显示器所能表示的像素个数；
  像素是指组成图像的最小单位；
  像素越密，分辨率越高，图像显示越清晰；
CRT显示器的分辨率取决于显象管荧光粉的粒度、荧光屏的尺寸和CRT电子束的聚焦能力；
液晶显示器采用最佳分辨率显示；
  显示小于最佳分辨率的画面时，液显采用两种方式：一种是居中显示，一种是放大显示。
  13~15寸液晶显示器的最佳分辨率为1024×768；
  17英寸、19英寸的分辨率为1280×1024。

## Slide 39: 灰度级
灰度级
  在黑白显示器中所显示的像素点的亮暗差别；
  在彩色显示器中则表示为颜色的不同；
  灰度级越多，图像层次越清楚逼真；
灰度级取决于每个像素对应刷新存储器单元的位数和CRT本身的性能。
只有两级灰度的显示器称为单色显示器。
图像显示器的灰度级一般在256级以上。

## Slide 40: 刷新和刷新存储器
刷新
  CRT显示器的电子束不断地重复扫描整个屏幕以稳定图像；
刷新频率
  显示器每秒能够对整个屏幕的刷新次数。
  一般设置刷新频率为70Hz以上；
  电视中的标准是每秒刷新50Hz；
刷新存储器
  存放图像信息用于刷新的存储器，也叫显示存储器；
  其存储容量由图像分辨率和灰度级决定；
  刷新存储器的存取周期必须满足刷新频率的要求。
  刷新存储器带宽=分辨率×颜色深度×刷新频率

## Slide 41: 练习
CRT的分辨率为1024×1024像素，像素的颜色数为256，则刷新存储器的容量是（ ）。
  A、256KB B、512KB C、1MB D、8MB
    分析：容量＝1024×1024×log2256＝1MB
在PC机所配置的显示器中，若显示控制卡上刷新存储器的容量为1MB，则当采用800×600的分辨率模式时，每个像素最多可以有（ ）种不同颜色。
  A、256 B、65536 C、16M D、4096
    分析：容量＝800×600×log2X＝1MB
    得出X≈65536
C
B
Notes: 41
拥有较好的工作条件，能满足规模培养硕士研究生、博士研究生及博士后进站人员的学习、研究之需

## Slide 42: 显示适配器
显示适配卡，也叫显卡
  显示器与主机之间的接口电路；
  负责将主机发送的待显示的信号送给显示器。
显卡的主要构成部件
  图形处理器GPU
    处理显示信息；
  显存
    暂存显示芯片要处理的数据和处理完毕的数据；
  显卡BIOS
    存放显示芯片与驱动程序之间的控制程序；
  印刷电路板（PCB）
显卡不同标准：VGA、XGA、SVGA

## Slide 43: 7.7 输入设备和打印设备
输入设备
  图形输入设备
    键盘 、鼠标、图形板和游动标
  图像输入设备
    数码照相机、数码摄像机 、扫描仪
  语音输入设备
    语音识别器
打印设备
  针式打印机 、喷墨打印机、激光打印机

## Slide 44: 考研题
22、假定一台计算机的显示存储器用DRAM芯片实现，若要求显示分辨率为1600*1200，颜色深度为24位，帧频为85Hz，显示总带宽的50% 用来刷新屏幕，则需要的显存总带宽至少约为（ ）
  A 、245 Mbps B、979 Mbps
  C、1958 Mbps D、7834Mbps
  **显存总带宽=1600×1200×24b×85Hz×2
  = 7 833 600 000 bps
  ≈7834Mbps
D