## Slide 1: 第八章 输入输出系统
CPU对外围设备的管理方式
程序中断方式
DMA方式
通道方式

## Slide 2
输入输出系统的功能：
  为了得到高效可靠的数据传输，选择输入输出设备。
  在选定的输入输出设备和CPU之间进行数据交换。
8.1 外围设备的速度分级与信息交换方式
输入输出设备和CPU交换数据的过程：
  输入过程：
    CPU把一个地址值放在地址总线上，选择一个输入设备
    CPU等候输入设备的数据成为有效
    CPU从数据总线上读入数据，放在一个相应的寄存器中
  输出过程：
    CPU把一个地址值放在地址总线上，选择一个输出设备
    CPU把数据放在数据总线上
    输出设备认为数据有效，从而把数据取走。

## Slide 3: 基本概念——CPU和外围设备的定时
CPU和外围设备的定时，分为三种情况：
  慢速外围设备
  中速外围设备
  高速外围设备

## Slide 4: 基本概念——CPU和外围设备的定时
速度极慢或简单的外围设备：对于这类设备CPU总是能足够快地作出响应，也可以说，CPU认为输入的数据一直有效，在这种情况下，CPU只要接受和发送数据就可以了。
常用的有：机械开关，显示二极管等。
  开关------CPU认为输入数据一直有效;
  显示二极管------输出一定准备就绪。

## Slide 5: 基本概念——CPU和外围设备的定时
慢速或中速的外围设备：CPU与这类设备之间的数据交换通常采用异步定时方式。
在这种情况下，CPU和外设之间用问答信号进行定时的方式叫做应答式数据交换。
采用异步定时方式
设备状态:
工作(忙)
就绪
等待
结束
再启动
等待
启动
暫停

## Slide 6: 基本概念——CPU和外围设备的定时
高速外围设备：CPU和这类设备之间通常采用同步定时方式，一旦CPU和外设发生同步，他们之间的数据交换用时钟控制来进行。
1)同步定时方式
CPU以等间隔的速率执行I/O指令。
靠时钟脉冲控制进行。
2)DMA方式

## Slide 7: 8.1 CPU对外围设备的管理方式
管理方式有以下几种：
程序控制方式
  程序查询方式
  程序中断方式
DMA方式
通道方式

## Slide 8
1.程序查询方式
用I/O指令编程实现信息传送。
（1）外设状态
空闲
工作
结束
启动
完成一次
工作
调用完
再请求
00
01
10
空闲：调用前，设备不工作；
结束：调用后，设备完成工作。
在接口中设
置状态字表
示这些状态。

## Slide 9
（2）查询流程
启动外设
外设工作完成？
N
Y
入/出操作
（3）优缺点
硬件开销小；
实时处理能力差,并行程度低。
（4）应用场合
对CPU效率要求不高的场合，
或诊断、
调试过程。

## Slide 10
2.程序中断方式
查询：
（1）中断的引入
程序
并行操作
主机
外设
空闲
启动
等待
工作
程序
交换数据
中断：
主机
程序
外设
空闲
启动
工作
程序
请求
中断程序
交换数据
程序
（2）中断定义

## Slide 11
开中断
一条指令结束
时有中断请求？
N
Y
继续原程序
（3）中断流程
CPU设置中断标志
CPU暂时中止现行程序的执行，转去执行为某个随机事态服务的中断处理程序。处理完毕后自动恢复原程序的执行。
=0 允许响应中断
（开中断）
=1 不允许响应中断
（关中断）
启动外设
执行中断服务程序
继续原程序
响应
返回

## Slide 12
8.3 程序中断方式
一 中断基本概念
1.定义
CPU暂时中止现行程序的执行，转去执行为某个随机事态服务的中断处理程序。处理完毕后自动恢复原程序的执行。
2.实质与特点
（1）实质
程序切换
方法：
保存断点，保护现场；
恢复现场，返回断点。
时间：
一条指令结束时切换。
保证程序的完整性。

## Slide 13
3.中断分类
（1）硬件中断与软中断
（2）内中断与外中断
（3）可屏蔽中断与非屏蔽中断
由硬件提供服务程序入口地址
（4）向量中断与非向量中断
由软件提供服务程序入口地址
Notes: 向量中断是指中断服务程序入口地址由中断事件自己硬件提供。非向量中断不能自己提供，而是由CPU查询得出。

## Slide 14
服务程序、中断向量表
4.中断系统的组成
（1）软件：
（2）硬件
接口方面：
请求、传递、判优逻辑
CPU方面：
响应逻辑
中断系统的硬、软界面

## Slide 15
工作原理：
采用中断的方式可以使CPU和外围设备在一些操作上并行工作，来提高CPU效率。但是中断方式的操作复杂，并需要硬件支持。
在中断处理过程中需要注意的：
（1）CPU只有在当前一条指令执行完毕后，才能响应中断，
（2）中断时的现场保存和返回时的现场恢复
（3）“中断屏蔽”触发器IM：0允许中断，1不接受中断
（4）中断处理过程由硬件和软件协作完成；中断周期和服务程序

## Slide 17: 中断方式的接口

## Slide 18: 程序中断方式的标志触发器
准备就绪的标志（RD）一旦设备做好一次数据的接收或发送工作，便发出一个设备动作完毕信号，使RD标志为“1”，它就是程序查询方式中的Ready（就绪）标志。在中断方式中，该标志用作为中断源触发器，简称中断触发器。
允许中断触发器(EI)可以用程序指令来置位。EI为“1”时，某设备可以向CPU发出中断请求；EI为“0”时，不能向CPU发出中断请求，这意味着某中断的中断请求被禁止。设置EI标志的目的就是通过程序来控制是否允许某设备发出中断请求。

## Slide 19: 程序中断方式的标志触发器
中断请求触发器（IR）它暂存中断请求线上由设备发出的中断请求，当IR标志为“1”时，表示设备发出了中断请求。
中断屏蔽触发器（IM) CPU是否受理中断的标志。IM标志为“0”时，CPU可以受理外界的中断请求，反之，IM标志为“1”时，CPU不受理外界的中断请求。

## Slide 20
工作标志触发器
准备就绪标志触发器
允许中断触发器
中断请求触发器
中断屏蔽触发器
复位BS/EI
一条指令结束，CPU检查中断请求

## Slide 21
1.中断请求的提出与传递
（1）如何产生中断请求？
“完成”标志为1
1）使用单独请求线
外设工作完成：
二 中断判优与响应
CPU允许请求：
“屏蔽”标志为0
（2）如何传送中断请求？
CPU
请求
请求
I/O
I/O
2）使用公共请求线
CPU
公共请求
I/O
I/O

## Slide 22
2.中断判优
（1）优先顺序
故障、DMA、外中断
（2）CPU现行程序与外设请求的判优
为现行程序赋予优先级
1）CPU设置中断屏蔽标志
（输入、输出）
=0，开中断
1）软件判优
由程序查询顺序确定优先级。
＜外设请求优先级，
单级中断，多级中断 中断控制器判优
响应
=1，关中断
2）CPU设置程序状态字的优先级字段
≥外设请求优先级，
不响应
（3）各外设请求的判优
可灵活修改优先级。
2）硬件判优

## Slide 23
外设有请求，且未被屏蔽；
1）非向量中断
将服务程序入口组织在查询程序中；CPU响应时执行查询程序，查询中断源，转入相应服务程序。
（2）如何获取中断服务程序的入口地址
CPU开中断；
一条指令(非停机指令)结束；
无故障、DMA等优先级更高的请求。
3.中断响应
（1）响应条件

## Slide 24
中断请求
8259
8259
D7～D0
中断屏蔽寄存器
中断号寄存器
中断请求寄存器
中断服务寄存器
优先级裁决器
INT
INTA
IRQ0
IRQ7
（未屏蔽的请求判优,生成相应中断号）
公共请求INT
CPU
（CPU响应后，取回中断号，转入相应服务程序。）
中断源的序号
IRR：
00010100
7 0
IMR：
00000100
ISR：
00001000
不发INT
00010100
7 0
00000000
00001000
发INT
优先级高
优先级低
中断控制器(如8259)集中解决请求信号的接收、屏蔽、判优、编码等问题。
Notes: ISR:当前中断服务寄存器，存放正在被服务的所有中断级，包括尚未服务完中途被别的中断打断了的中断级

## Slide 25
向量地址：
中断向量表：
2）向量中断
将服务程序入口(中断向量)组织在中断向量表中；CPU响应时由硬件直接产生相应向量地址，按地址查表，取得服务程序入口，转入相应服务程序。
中断向量：
服务程序入口地址
存放中断向量的表
（一段存储区）
访问向量表的地址

## Slide 26
向量中断方式：
（3）响应过程
发响应信号INTA，进入中断周期
关中断，保存断点
获得中断号，转换为向量地址，查向量表
取中断向量，转中断服务程序
CPU执行中断隐指令
（硬件完成）
4.中断处理
CPU执行中断服务程序。
（1）单级中断：
CPU响应后只处理一个中断源的请求，处理完毕后才能响应新的请求。
（2）多级中断：
在某次中断服务过程中，允许响应处理更高级别的中断请求。

## Slide 27
单级中断系统：

## Slide 28
串行排队链判优识别逻辑及中断向量的产生

## Slide 29: IR1=1时

## Slide 30: IR1=0, IR2=1时

## Slide 31
多级中断系统：
高
低
高
低

## Slide 32
根据系统的配置不同，多级中断又可分为一维多级中断和二维多级中断，如图所示。一维多级中断是指每一级中断里只有一个中断源，而二维多级中断是指每一级中断里又有多个中断源．图中虚线左边为一维多级中断结构，如果去掉虚线则成为二维多级中断结构。

## Slide 33
向量地址
例2. PC机保护模式向量表
M按字节编址。一个中断描述表项占8个编址单元。
（从(IDTR)单元开始安排）
=中断号×4
0#
向量表
入口偏移0
入口基址0
8#
0号中断源
1号中断源
入口偏移1
入口基址1
向量地址
=中断号×8
0#
向量表
段内偏移0
段寄存器0
0号中断源
1号中断源
段内偏移1
段寄存器1
4#
M按字节编址。一个入口地址(段,偏移)32位，占4个编址单元。
例1.PC机实模式向量表
(从主存0#单元开始安排)
0#
向量表
段内偏移0
段寄存器0
0号中断源
1号中断源
段内偏移1
段寄存器1
4#

## Slide 34
8.3.1 DMA的基本概念
DMA是一种完全由硬件执行I/O交换的工作方式。DMA控制器从CPU接过总线控制权，数据交换不经过CPU，直接在内存和I/O设备之间进行，可以高速地传送成组数据。DMA控制器向内存发出地址和控制信号，修改地址，对传送的个数计数，并且以中断方式向CPU报告传送操作的结束。
DMA的种类很多，但DMA至少能执行以下操作：
（1）从外围设备发出DMA请求
（2）CPU响应请求，把CPU工作改成DMA操作方式，DMA控制器从CPU接管总线的控制
（3）由DMA控制器对内存寻址（地址和数据传送个数）并执行数据传送的操作。
（4）向CPU报告DMA操作的结束
8.3 直接存储器存取(DMA)方式

## Slide 35
（1）定义
DMA控制器接
直接依靠硬件实现主存与I/O间的数据传送，
传送期间不需CPU程序干预。
1)I/O与主存，而不是I/O与CPU。
2)早期由CPU控制传送；
现在由DMA控制器控制传送，
管总线权，
传送完毕再交还总线权。
3)传送期间只要CPU不访存，可并行操作。
4)传送前和传送后需要程序干预。

## Slide 36
（2）硬件设置
操作类型
地址计数
控制传送方向
DMA控制器
接口
提供主存地址
交换量计数
控制传送次数
请求
DMA
中断
数据缓冲
传递请求
暂存交换数据
外设寻址
提供外设地址
初始化信息
（3）DMA流程

## Slide 37
启动外设
一个总线周期结
束时有DMA请求？
N
Y
继续程序
传送操作类型、主存首址、
交换量、外设寻址信息
一次DMA传送
地址+1
交换量-1
一条指令结束
时有中断请求？
中断处理
Y
交换量=0？
N
Y
申请中断
N
响应

## Slide 38
主程序实现初始化。
三个阶段：
程序准备：
DMA传送：
善后处理：
（4）应用场合
用于高速、简单、批量数据传送。
硬件实现M
I/O。
中断处理程序判断传送的正误。

## Slide 39: 8.3.2 DMA传送方式
停止CPU访问内存
优点: 控制简单，它适用于数据传输率很高的设备进行成组传送。
缺点: 在DMA控制器访内阶段，内存的效能没有充分发挥。

## Slide 40
  周期挪用方式：当I/O有DMA请求时，由DMA控制器挪用一个或几个主存周期来完成数据的传输，即在CPU指令周期中插入了DMA操作，有冲突时DMA优先。（用于I/O设备读写周期大于内存存储周期的情况 ）

## Slide 41
CPU与DMA交替访问存储器：将一个CPU周期分为两个分周期，由CPU与DMA控制器轮流使用总线，也称为透明的DMA方式（硬件逻辑复杂）

## Slide 42
8.3.3 基本的DMA控制器
1、DMA控制器的基本组成：实际上是在中断接口的基础上添加DMA机构组成的接口电路。简单的DMA控制器组成：
（1）内存地址计数器：用于存放内存中要交换的数据地址。在DMA工作前由程序设定，每传输一次地址自动加“1”
（2）字计数器：用于记录传送数据块的长度，通常用补码表示，在DMA工作前由程序设定，每传输一次地址自动加“1”，当计数器溢出时，表示传送完毕，向CPU发出中断
（3）数据缓冲寄存器：用于暂存每次传送的数据

## Slide 43
（4）DMA请求标志：每当设备准备好一次传输时发出的一个控制信号，使DMA请求标志位置“1”，向“控制/状态”逻辑发出DMA请求， “控制/状态”逻辑向CPU发出总线使用权的请求HOLD；CPU响应该请求时，发回响应信号HLDA， “控制/状态”逻辑接收到此信号后发出DMA响应信号，使DMA请求标志复位，为交换下一个字作好准备。
（5） “控制/状态”逻辑：由控制和时序电路以及状态标志组成。用于修改内存地址计数器和字计数器，指定传送类型，并对DMA请求信号和CPU响应信号进行协调和同步。
（6）中断机构：当字计数器溢出时，一组数据交换完毕，由溢出信号发出中断申请。

## Slide 44
2、DMA数据传送过程
可分为三阶段：传送前预处理、正式传送和传送后处理
传送前预处理：执行几条I/O指令，完成设备状态测试、初始化地址计数器和字计数器，CPU返回原来的主程序继续执行
当外设准备好时，发送DMA请求，由DMA控制器向CPU发出总线使用权的请求HOLD。CPU接受请求，根据不同的传递方式实现以数据块为单位的数据传输。

## Slide 45
DMA传送的后处理进行的工作：结束时，DMA发送中断请求，CPU处理中断服务程序，处理DMA结束需要处理的工作——校验送入内存的数据是否正确、决定是否继续进行DMA传送、测试在传送过程中是否发生了错误。
基本DMA控制器与系统的连接方式有两种方式：一种是公用的DMA请求方式，另一种是独立的DMA请求方式。

## Slide 46
DMA与中断的相同点：
能响应随机请求；可并行操作。
DMA与中断的不同点：
中断：用程序实现中、低速I/O传送；
一条指令结束时响应请求。
能处理复杂事态；
DMA：用硬件实现高速、简单I/O传送；
一个总线周期结束时响应请求。

## Slide 47
8.4.4 选择型和多路型DMA控制器
系统总线
CPU
M
DMA
控制器
接口
接口
I/O
I/O
主机板
接口板
1、选择型DMA控制器
物理上可以连接多个设备，逻辑上只允许连接一个设备，即某一段时间内只能为一个设备服务。

## Slide 48: 选择型DMA控制器

## Slide 49
2、多路型DMA控制器
允许各设备以字节为单位交叉传送，或以数据块为单位成组传送。

## Slide 50: 8.4 通道方式
通道是一个特殊功能的处理器，它有自己的指令和程序专门负责数据输入输出的传输控制，而CPU将“传输控制”的功能下放给通道后只负责“数据处理”功能。
通道处理机虽然不是一台具有完整指令系统的处理机，但是可以把它看作是一台能够执行有限输入输出指令，并且能够被多台外围设备共享的小型DMA专用处理机。

## Slide 51: 通道的类型
1、字节多路通道
  用于多台低速或中速的外围设备
  采用分时方式工作
2、选择通道
  用于高速外围设备
  工作方式：一旦选中某一设备，通道就进入“忙”状态，直到该设备的数据传输工作全部结束为止。
3、数组多路通道
  字节多路通道和选择通道的结合

## Slide 53: 通道的功能
  1. 接受CPU的指令。
  2. 读取并执行通道程序。
  3. 控制数据传送。
  4. 读取外设的状态信息，提供给CPU。
  5. 发出中断请求。

## Slide 54: 外围处理机方式
外围处理机是通道的进一步发展，其独立于主机工作，结构更接近一般的处理机（PC）。
外围处理机分担中央处理机的输入输出任务，又称输入输出处理机、I／O处理机等，缩写为IOP或PPU。
外围处理机主要用在除IBM公司以外的其他计算机公司研制的巨型、大型计算机系统中，甚至在有些中小型及微型计算机系统中也有输入输出处理机。

## Slide 55
产生IOP的原因：
通道处理机实际上并不能看成是独立的处理机，因为它的指令(通道指令)系统很简单，只有面向外围设备的控制和数据传送的基本指令，而且没有大容量的存储器。在数据的输入输出过程中，通道处理机还需要由CPU来承担许多工作。

## Slide 56
具有IOP的计算机系统的典型结构